Załącznik nr 1A – Parametry dostarczanego samochodu

Wymagania dla używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4  dla OSP Myślenice Górne - Przedmieście.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |
|  | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t. j.: Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. |  |
|  | Pojazd powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji na terenie kraju (dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, aktualne badanie techniczne, itp.) W przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy również tłumaczenie dokumentów.. |  |
|  | Pojazd fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica z lewej strony pojazdu). |  |
|  | Sprawny technicznie. |  |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE |  |
|  | Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej DMC (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) wynosi maksymalnie 14 000 kg. |  |
|  | Podwozie z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy minimalnej 240 KM. |  |
|  | Rok produkcji podwozia nie starszy niż 2006, przebieg (określony na podstawie odczytu z licznika i potwierdzony pisemnie przez Wykonawcę , lub książka serwisową) samochodu nie większy niż: 65 000 km, rok produkcji zabudowy pożarniczej nie starsza niż 2015. |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne – modulator sygnałów, lampa zespolona LED lub inne równoważne i głośnik o mocy min. 100W. Urządzenie akustyczne umożliwia podawanie komunikatów za pomocą mikrofonu. Dodatkowe 2 lampy błyskowe niebieskie LED z przodu pojazdu. Samochód wyposażony w lampy LED niebieskie błyskowe na obrzeżach zabudowy pożarniczej (z boków i z tyłu). |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w radiotelefon przewoźny zamontowany w kabinie kierowcy dostarczony przez zamawiającego oraz odpowiedni system komunikacji z przedziałem, gdzie znajduje się autopompa |  |

|  | Otwarcie podestów sygnalizowane na panelu kontrolnym w kabinie kierowcy. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem zasad ergonomii wg wskazań zamawiającego. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Samochód ma być wyposażony w klakson powietrzny umieszczony w kabinie umożliwiając uruchomienie go prze kierowcę i dowódcę. |  |
|  | Samochód wyposażony w podwozie terenowe w układzie napędowym 4x4 z: - przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych - blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu - reduktor - na osi przedniej i tylnej koła pojedyncze. |  |
|  | Wszystkie koła z nowym lub minimum 5 % zużytym ogumieniem terenowym z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków, |  |
|  | Kabina czterodrzwiowa, fabryczna jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, odchylana hydraulicznie, w układzie miejsc 1+2+4 (miejsce środkowe obok fotela kierowcy powinno mieć składane oparcie), kabina wyposażona w: indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy. Układ ogrzewania i wentylacji. Siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, odpornym na rozdarcie i ścieranie. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości, pochylenia oparcia. Panel kontrolny wskazujący: poziom wody, otwarcie żaluzji, otwarcie podestów, awarii silnika, zintegrowany na jednym panelu wraz z opisami wskaźników bezpośrednio na panelu. |  |
|  | Instalacja elektryczna 24 V. Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |
|  | Pojazd wyposażony w nowe akumulatory objęte gwarancją |  |
|  | Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu, odłączający urządzenia elektryczne zabudowy dodatkowej z wyjątkiem urządzeń wymagających stałego zasilania oraz zewnętrzny prostownik z gniazdem magnetycznym. |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową modulowaną włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizacja świetlna światło cofania). |  |
|  | Oświetlenie wewnątrz zabudowy za pomocą listew LED o mocy min 12W na 1mb. |  |
|  | Z przodu samochodu na belce zamontowane cztery dalekosiężne halogeny LED, w tym dwa skrajne z możliwością regulacji ręcznej |  |
|  | W kabinie kierowcy zamontowany podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek umożliwiający ich przewóz i ładowanie (gniazda zapalniczek). Zainstalowane urządzenie elektroniczne służące zabezpieczeniu przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów przez ładowarki |  |
|  | W kabinie załogi siedzenia otwierane i obudowane w celu stworzenia schowków |  |
|  | Kolor: - elementy podwozia – ciemnoszare lub czarne, - zderzaki – białe, - kabina i zabudowa - RAL 3000, - rolety żaluzjowe z aluminium w kolorze naturalnego aluminium, nie dopuszcza się rolet z wypełnieniem pianką poliuretanową, prowadnice rolet wyposażone w uszczelki gumowe, |  |
|  | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturze –25oC do +50oC. |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa musi wystarczać na przejazd ponad 400 km, lub 6 godzin pracy autopompy. Pojazd musi być wyposażony w układ ABS oraz Układ hamulcowy pneumatyczny. Hamulec ręczny: sterowany pneumatycznie, unieruchomienie pojazdu poprzez sprężynę siłownika. |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w przystawkę odbioru mocy odpowiednią do przekazania napędu do autopompy pożarniczej, bez stosowania innych zastępczych rozwiązań jak koła pasowe z paskami klinowymi lub multiplikatory. Wymagany napęd autopompę tylko i wyłącznie bezpośrednio za pomocą wału kardana. |  |
|  | Napęd do autopompy musi być wykonany za pomocą wału kardana, nie dopuszcza się użycia innej przekładni |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w lusterka wsteczne szerokokątne prawe i lewe regulowane, podgrzewane oraz w lusterko prawe krawężnikowe |  |
|  | Pojazd wyposażony we wspomaganie układu kierowniczego. Pojazd musi być wyposażony w manualną skrzynię biegów. |  |
|  | Tłumik spalin z silnika wyprowadzony obok kabiny z lewej strony. |  |
|  | Rozstaw osi samochodu nie większy niż 4,20 m, a długość całkowita wraz z zabudową nie mniejsza niż 6,5 m i nie większa niż 7,50 m. |  |
|  | Samochód musi być wyposażony w nową wyciągarkę elektryczną o uciągu min. 8 ton |  |
|  | Maksymalna wysokość samochodu uzbrojonego (od podłoża do najwyższego punktu samochodu lub zamontowanego sprzętu na samochodzie) nie może być większa niż – 3,30 m. |  |
|  | Samochód musi być wyposażony w zaczepy do przyczep (hak holowniczy ciężarowy) |  |
|  | Samochód wyposażony w dwoje kluczyków oraz w trzy komplety kluczyków do pozostałych zamknięć |  |
| III. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
|  | Zabudowa musi być nowa wykonana z materiałów odpornych na korozję. Szkielet zabudowy musi być wykonany z profili ze stali nierdzewnej, aluminium, spawanych w osłonie gazów obojętnych. Poszycie wewnętrzne z blach gładkich aluminiowych anodowanych lub z blachy aluminiowej o grubości minimum 3 mm. odpowiednio wyprofilowanej. Blachy poszycia łączone ze szkieletem w technologii klejenia i nitowania. Półki sprzętowe musi być wykonane z profili aluminiowych, z możliwością regulacji wysokości. Wykończenie narożników: zabudowy, podestów, wnęk za pomocą profili aluminiowych anodowanych. Na tylnej części zabudowy pożarniczej z lewej strony musi się znajdować zewnętrzny wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, włączony automatycznie po podniesieniu tylnej rolety, wskaźnik wykonany na bazie wskaźników – opraw LED. |  |
|  | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego, pokrytego aluminiową blachą ryflowaną o właściwościach przeciwpoślizgowych. Konstrukcja dachu przystosowana do obciążenia dwoma strażakami (180 kg) i masą przewożonego sprzętu. |  |
|  | Drabinka do wejścia na dach zamontowana na tylnej ścianie zabudowy po prawej stronie. Dodatkowe poręcze w górnej części drabinki ułatwiają wchodzenie. Szczeble drabinki w wykonaniu przeciwpoślizgowym. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami bryzgo i pyłoszczelnymi, wspomagane systemem sprężynowym, wykonane z profili aluminiowych, wyposażone w zamki zamykane na klucz (jeden klucz pasuje do wszystkich zamków). Zamykanie żaluzji specjalnymi rurkami (typu bar-lock). Odchylane podesty robocze z powierzchnią antypoślizgową, przystosowaną do obciążenia min. 130kg, umożliwiające dostęp do górnej części skrytek (nadkola tylne powinny być wykonane również w formie podestu roboczego). |  |
|  | Skrytki na sprzęt. przedział autopompy oraz otwierane podesty wyposażone w oświetlenie LED, w kabinie kierowcy sygnalizacja otwarcia skrytek oraz podestów na panelu kontrolnym. |  |
|  | W skrytce z lewej strony najbliżej kierowcy, zamontowane cztery gniazda samochodowe /12V/ z osobnym wyłącznikiem prądu oraz przygotowane miejsce pod montaż lodówek turystycznych |  |
|  | W zabudowie przygotowane miejsce i mocowania (uchwyty) na poniżej wymieniony sprzęt ratowniczy: - wąż tłoczny W 75 – min 8 szt., - wąż tłoczny W 52 - min 10 szt., - wąż tłoczny W 110 –4 szt., - siodełko wężowe - 2 szt., - prądownica wodno- pianowa (52) typ turbojet – 2 szt., -prądownica zwykła (52)- 1 szt., -prądownica zwykła (75) - 1 szt., - stojak hydrantowy, klucz hydrantowy i klucze do węży, - przełączniki 75x52 - 2 szt., - przełączniki 110x75 - 2 szt., - pompa szlamowa (o wymiarach 750x560x580mm) typ WT 40 X, - pompa pływająca NIAGARA ( o wymiarach 760x640x450mm), - agregat prądotwórczy 3 fazowy (o wymiarach min 580 x 430 x 480), - pompa szlamowa elektryczna 3 fazowa - kanistry na paliwo 20 l - 2 szt., - kanistry zespolony - 1 szt., - gaśnica śniegowa GS 5x – 2 szt. - gaśnica proszkowa GP 6x – 2 szt. - koc gaśniczy – 2 szt. - torba mechanika – 2 szt. - pojemnik na sorbent do 40 kg - stojak oświetleniowy(maszt przenośny) o wymiarach (2100x460x230mm) – 2szt., - przedłużacz elektryczny bębnowy 230 V (fi 300x200mm) – 2 szt., - przedłużacz elektryczny bębnowy 360 V – 1 szt., - rozdzielacz kulowy - 1 szt., - zbieracz - 1 szt., - podręczny sprzęt burzący - siekiery, łomy, topory ciężkie, młoty - 1 kpl., - miotła – 1 szt., - łopata – 1 szt., - zasysacz liniowy - 1 szt., - piła spalinowa - 2szt., - stożki ostrzegawcze drogowe - 6 szt., - nosze typ deska - 1 kpl., - szyny Kramera – 1 kpl., - torba (zestaw) PSP R1 - 1 kpl., - aparaty powietrzne - 4 szt |  |
|  | Na dachu zabudowy przygotowane miejsce i mocowania (uchwyty) na sprzęt ratowniczy: - bosak duży - 1 szt., - skrzynia aluminiowa, w której umiejscowione będą: - szpadle, kopocz i łopaty - 4 szt., - widły - 4 szt., - kilof - 1 szt., - szczotki ulicznice - 2 szt., - pływak – 1 szt. - smok ssawny prostym i kątowym - mostki przejazdowe - 2 szt., - tłumice – 3 szt. - węże ssawne WS 110 4 m - 2 szt., - drabina aluminiowa – 3 przęsła - drabina słupkowa |  |
|  | W kabinie przygotowane miejsce i mocowania (uchwyty) na sprzęt ratowniczy: - hełmy, pasy, ubrania specjalne - 7 kpl., - latarki - 4szt., - radiotelefon nasobny – 3 szt. - ładowarki do radiotelefonów – 3 szt. - uchwyty do aparatów powietrznych – 4 szt. |  |
|  | Pojazd musi posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu – lampy LED w warunkach słabej widoczności. |  |
|  | Samochód musi być wyposażony w fabrycznie nowy maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie z najaśnicami 2 x 1000 W /możliwy odpowiednik w LED/, regulowany we wszystkich płaszczyznach elektrycznie, umieszczony pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą za kabiną dowódcy. |  |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu drzwi żaluzjowych szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach strażackich. |  |
|  | Konstrukcja skrytek musi zapewniać samoczynne odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
|  | Powierzchnia platform, podestu roboczego i podłogi kabiny, muszą być w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
|  | Zbiornik na wodę o pojemności minimum 3000 litrów. Zbiornik musi być wykonany z kompozytu lub blachy nierdzewnej. Wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik posiada: właz rewizyjny, grodzie zabezpieczające, układ do napełniania, układ do opróżniania geodezyjnego, układ przelewowy. |  |
|  | Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym ogrzewanym przedziale zamykanym żaluzją. |  |
|  | Fabrycznie nowa autopompa jednozakresowa o wydajności znamionowej min. 2000 l/min, przy 10 barach przy ssaniu z głębokości 3 m. /podać wydajność autopompy przy 8 barach/ Autopompa musi spełniać wymogi normy PN-EN 1028-2. Napęd autopompy poprzez przystawkę odbioru mocy odpowiednia do wymaganych parametrów pracy i wydajności dla montowanej autopompy. Napęd autopompy poprzez wał kardana przystosowany do napędu montowanej autopompy pod względem obrotów oraz wymaganego momentu obrotowego. Przystawka odbioru mocy musi posiadać dokumentację techniczną o przełożeniu oraz przenoszonym momencie obrotowym w Nm. Nie zezwala się przekazania napędu poprzez zastosowanie przekładni z pasków klinowych oraz innych przekładni mechanicznych. Zasilanie autopompy bezpośrednio z przystawki odbioru mocy poprzez wał. Wymaga się, aby wymagane parametry pracy zamontowanej autopompy zapewnione były w bezpiecznym zakresie obrotów silnika tj. maks. do 3000 obr/min. Pompa powinna być zabezpieczona przed przegrzaniem poprzez chłodzenie wodą ze zbiornika (bypass). Samochód musi być wyposażony w 1 linię szybkiego natarcia o długości węża 40 mb, na zwijadle, zakończoną prądownicą wodną umożliwiającą podanie prądu zwartego i rozproszonego. Prądownica z regulacją kształtu strumienia. Wydajność autopompy zapewnia uzyskiwanie parametrów wydajności na prądownicy. |  |
|  | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w hamulec bębna. Napęd zwijadła ręczny. |  |
|  | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do czterech nasad tłocznych wielkości 75 (dwie z prawej strony, dwie z lewej strony), linii szybkiego natarcia, działka oraz zbiornika wody w samochodzie. Autopompa powinna również posiadać jedną nasadę ssącą 110 |  |
|  | Wałek autopompy zabezpieczony uszczelnieniem mechanicznym. |  |
|  | Podczas tankowania geodezyjnego autopompa powinna być wyposażona w trokomaty, |  |
|  | W przedziale autopompy musi znajdować się tablica sterownicza z urządzeniami kontrolno-sterowniczymi: manowakuometr, manometry ciśnienia tłoczenia pompy (wysokie ciśnienie, niskie ciśnienie), wskaźnik elektroniczny poziomu wody w zbiorniku samochodu, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu oraz wyłącznikiem start/stop silnik pojazdu. |  |
|  | Autopompa musi posiadać gwarancję na okres 24 miesięcy, |  |
|  | Zbiornik wody musi być wyposażony w dwie nasady 75 do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania ma konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wlotem). |  |
|  | Rozmiar kolektora doprowadzającego wodę ze zbiornika do autopompy musi odpowiadać parametrom autopompy. |  |
|  | Wszystkie elementy układu wodnego muszą być odporne na korozję. |  |
|  | Konstrukcja układu wodnego musi umożliwiać odwodnienie przy użyciu zaworów odwadniających. |  |
|  | Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowana siatka z drutu o oczkach w wymiarach 8-10 mm zabezpieczająca przed przedostaniem się z wody zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak i dla zbiornika własnego pojazdu gwarantujący bezpieczną pracę autopompy. |  |
|  | Samochód musi być wyposażony w działko wodne umożliwiające podanie prądów zwartych i rozproszonych o nominalnym przepływie 1600 l przy 8 Bar |  |
|  | Z tyłu samochodu zamontowane po dwóch stronach kliny pod koła |  |
| IV. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |
| 4.1. | Samochód Wykonawca na swój koszt doposaża w fabrycznie nowy poniżej określony sprzęt i wyposażenie: - z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum - 8 ton wyposażoną w rolkową prowadnicę liny i rolkowy dociskacz liny, - maszt oświetleniowy zamontowany według pkt 3.11. - Ładowarka do radiotelefonów nasobnych typu motorola GP360 – 3 szt. - Ładowarki do latarek na gniazdo samochodowe - Agregat prądotwórczy trójfazowy, z zabezpieczeniem IP54, o mocy min 4,5 kW |  |
| V. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |
| 5.1. | Wymagane jest udzielenie następujących gwarancji jakości na samochód: na podwozie samochodu - min. 12 miesięcy, na nadwozie pożarnicze - min. 24 miesiące, na perforację nadwozia na okres min.48 miesięcy na powłokę lakierniczą na okres min. 48 miesięcy na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne wraz z serwisem gwarancyjnym min. 12 miesięcy bez limitu kilometrów. |  |
| 5.2. | Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia oraz jest bezpłatny |  |
| 5.3. | Wykonawca lub podmiot zobowiązany na mocy udzielonej gwarancji, winien zagwarantować: - Niezwłoczne przystąpienie do usuwania nieprzewidzianych wad zgłoszonych w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie, jednak nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystąpieniu. - Wykonawca lub podmiot zobowiązany na mocy udzielonej gwarancji, niezwłoczne po dokonaniu oględzin zgłoszonych wad, poda Zamawiającemu przybliżonego okres czasu, jaki jest niezbędny do usunięcia zgłoszonych i ewentualnie dodatkowo wykrytych podczas oględzin wad. |  |
| 5.4. | Jednocześnie Zamawiający wymaga aby: - Maksymalny czas naprawy nie był dłuższy niż 5 dni liczonych od dnia otrzymania zawiadomienia o wystąpieniu wad - W wyjątkowych sytuacjach podyktowanych w szczególności rozmiarem lub stopniem skomplikowania wady/wad Zamawiający dopuszcza dłuższy termin usuwania wad, jednak nie dłuższy niż 10 dni liczonych od dnia przekazania Wykonawcy zawiadomienia o wystąpieniu wad. Ustalenie dłuższego niż 10 dniowy okres usuwania wad zgłoszonych w okresie gwarancyjnym, wymaga zgłoszenia Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyn przedłużenia terminu usunięcia wad. - Zapewnienie odpowiedniej jakości, tj. oryginalnych części zapasowych i materiałów eksploatacyjnych na użytek przeglądów okresowych w ciągu okresu gwarancyjnego, stanowi obowiązek podmiotu udzielającego gwarancji jakości. |  |
| VI. | UWAGI |  |
| 6.1. | Materiały eksploatacyjne: - Oleje, płyny, filtry, paski i inne materiały eksploatacyjne powinny być wymienione na nowe - Podwozie powinno być zakonserwowane materiałem antykorozyjnym - Wyżej wymienione czynności powinny być wykonane w obecności przedstawiciela Zamawiającego, potwierdzone odpowiednim protokołem podpisanym przez przedstawiciela oraz wykonawcę. |  |
| 6.2. | Samochód dostarczony do siedziby OSP Myślenice Górne Przedmieście z pełnym bakiem paliwa na koszt wykonawcy do oględzin i prób technicznych, w przypadku stwierdzenia usterek, braków lub wad zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zakupu. |  |
| 6.3. | Szczegóły dotyczące rozmieszczenia, zamocowania do uzgodnienia na etapie realizacji. Zamawiający dostarczy sprzęt do zamocowania nie wchodzący w zakres zamówienia. |  |

…………………………………

Podpis