Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

Ochotnicza Straż Pożarna w Myślenicach Górne Przedmieście

ul. 3 – go Maja 58, 32-400 Myślenice

- I. Próby i odbiory.

1. 	Wykonawca wyznaczając termin dostawy samochodu, będącego przedmiotem niniejszego zamówienia powinien uwzględnić konieczność obecności wskazanego personelu Zamawiającego. Osoby te winny uczestniczyć w odbiorze w taki sposób aby możliwym było zaznajomienie ich przez Wykonawcę z zasadami użytkowania. Do dokonania czynności odbioru ze strony Zamawiającego upoważnionym będzie Pan Maciej Górka – Wice Prezes OSP Myślenice Górne Przedmieście.

2. 	Czynności odbioru poświadcza prawidłowość dokonanej dostawy samochodu. Czynności odbioru zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym punktem oraz wskazaniami zawartymi w Projekcie Umowy.

3. 	W trakcie czynności odbiorowych zweryfikowane zostanie:

-  	zgodność dostawy z wymaganiami Zamawiającego opisanych w niniejszym OPZ,

- 	możliwość bezpiecznej i zgodnej ze specyfikacją eksploatacji dostarczonego samochodu,

- 	czy dostarczony samochód oraz wyposażenie działa niezawodnie i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

W przypadku stwierdzenia, iż elementy konstrukcji lub wyposażenia samochodu lub dokumentacja są niekompletne, niezgodne ze specyfikacją, posiadają wady fizyczne albo ślady istotnego zewnętrznego uszkodzenia uniemożliwiające korzystanie z dostarczonego samochodu lub pozbawiające jego właściwości, lub w innych uzasadnionych przypadkach, Zamawiający odmówi skwitowania czynności odbioru wyznaczając Wykonawcy dodatkowy niezbędny czas na usunięcie dostrzeżonych wad lub niezgodności. Stwierdzenie istnienia wad lub wystąpienia niezgodności z wymaganiami Zamawiającego oraz wskazanie terminu do ich usunięcia powinno mieć formę pisemną.

4.      Odbiór Końcowy.

Protokół odbioru końcowego (bez uwag) zostanie spisany pomiędzy stronami w momencie stwierdzenia prawidłowości wykonania dostawy samochodu.

Protokół odbioru końcowego powinien zawierać, co najmniej:

- Datę dokonania czynności odbioru końcowego.

- Wskazanie numerów seryjnych pojazdu (silnika, podwozia).

- Wyliczenie dostarczonych wraz z pojazdem dokumentów.

- Wyliczenie ewentualnie zgłoszonych uwag lub odmów dokonania czynności odbioru częściowego.

- Poświadczenie zgodności dostarczonego samochodu z wymaganiami Zamawiającego.

- Podpisy osób uczestniczących w czynnościach odbioru ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.

- Stwierdzenie poprawnego działania dostarczonego samochodu oraz urządzeń wchodzących w skład wyposażenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Poświadczenie przejęcia dokumentów gwarancyjnych, instrukcji obsługi i innych.

- II. Wymagania dla używanego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego

- z napędem 4x4 dla OSP  Myślenice Górne Przedmieście

WYMAGANIA PODSTAWOWE

- Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t. j.: Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.

- Pojazd powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji na terenie kraju  (dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, aktualne badanie techniczne, itp.) W przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy również tłumaczenie dokumentów.

- Pojazd fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica z lewej strony pojazdu).

- Sprawny technicznie.

OPIS TECHNICZNY SAMOCHÓD UŻYWANY ŚREDNI SPECJALNY POŻARNICZY, RATOWNICZO – GAŚNICZY Z NAPĘDEM 4x4

| Opis pojazdu: | Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej DMC (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) wynosi maksymalnie 14 000 kg. Podwozie z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy minimalnej 240 KM. Rok produkcji podwozia nie starszy niż 2006, przebieg (określony na podstawie odczytu z licznika i potwierdzony pisemnie przez Wykonawcę , lub książka serwisową) samochodu nie większy niż: 65 000 km, rok produkcji zabudowy pożarniczej nie starsza niż 2015. Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne – modulator sygnałów, lampa zespolona LED lub inne równoważne i głośnik o mocy min. 100W. Urządzenie akustyczne umożliwia podawanie komunikatów za pomocą mikrofonu. Dodatkowe 2 lampy błyskowe niebieskie LED z przodu pojazdu. Samochód wyposażony w lampy LED niebieskie błyskowe na obrzeżach zabudowy pożarniczej (z boków i z tyłu). Pojazd musi być wyposażony w radiotelefon przewoźny zamontowany w kabinie kierowcy dostarczony przez zamawiającego oraz odpowiedni system komunikacji Otwarcie podestów sygnalizowane na panelu kontrolnym w kabinie kierowcy. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem zasad ergonomii wg wskazań zamawiającego. samochód ma być wyposażony w klakson powietrzny i ma być uruchamiany przez kierowcę oraz dodatkowy włącznik dla dowódcy Samochód wyposażony w podwozie terenowe w układzie napędowym 4x4 z: - przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych - blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu - reduktor - na osi przedniej i tylnej koła pojedyncze. Wszystkie koła z nowym lub minimum 5 % zużytym ogumieniem terenowym z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków, Kabina czterodrzwiowa, fabryczna jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, odchylana hydraulicznie, w układzie miejsc 1+2+4 (miejsce środkowe obok fotela kierowcy powinno mieć składane oparcie), kabina wyposażona w: indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy. Układ ogrzewania i wentylacji. Siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, odpornym na rozdarcie i ścieranie. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości, pochylenia oparcia. Panel kontrolny wskazujący: poziom wody, otwarcie żaluzji, otwarcie podestów, awarii silnika, zintegrowany na jednym panelu wraz z opisami wskaźników bezpośrednio na panelu. Instalacja elektryczna 24 V. Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Pojazd wyposażony w nowe akumulatory objęte gwarancją Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu, odłączający urządzenia elektryczne zabudowy dodatkowej z wyjątkiem urządzeń wymagających stałego zasilania oraz zewnętrzny prostownik z gniazdem magnetycznym. Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową modulowaną włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizacja świetlna światło cofania). Oświetlenie wewnątrz zabudowy za pomocą listew LED o mocy min 12W na 1mb. Z przodu samochodu na belce zamontowane cztery dalekosiężne halogeny LED W kabinie kierowcy zamontowany podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek umożliwiający ich przewóz i ładowanie (gniazda zapalniczek). Zainstalowane urządzenie elektroniczne służące zabezpieczeniu przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów przez ładowarki Kolor: - elementy podwozia – ciemnoszare lub czarne, - zderzaki – białe, - kabina i zabudowa - RAL 3000, - rolety żaluzjowe z aluminium w kolorze naturalnego aluminium, nie dopuszcza się rolet z wypełnieniem pianką poliuretanową, prowadnice rolet wyposażone w uszczelki gumowe, Układ hamulcowy pneumatyczny. Hamulec ręczny: sterowany pneumatycznie, unieruchomienie pojazdu poprzez sprężynę siłownika. Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturze –25oC do +50oC. Pojemność zbiornika paliwa musi wystarczać na przejazd ponad 400 km, lub 6 godzin pracy autopompy. Pojazd musi być wyposażony w układ ABS. Pojazd musi być wyposażony w przystawkę odbioru mocy odpowiednią do przekazania napędu do autopompy pożarniczej, bez stosowania innych zastępczych rozwiązań jak koła pasowe z paskami klinowymi lub multiplikatory. Wymagany napęd autopompę tylko i wyłącznie bezpośrednio za pomocą wału kardana. Napęd do autopompy musi być wykonany za pomocą wału kardana, nie dopuszcza się użycia innej przekładni Pojazd musi być wyposażony w lusterka wsteczne szerokokątne prawe i lewe regulowane, podgrzewane oraz w lusterko prawe krawężnikowe Pojazd wyposażony we wspomaganie układu kierowniczego. Pojazd musi być wyposażony w manualną skrzynię biegów. Tłumik spalin z silnika wyprowadzony obok kabiny z lewej strony. Rozstaw osi samochodu nie większy niż 4,20 m, a długość całkowita wraz z zabudową nie mniejsza niż 6,5 m i nie większa niż 7,50 m. Samochód musi być wyposażony w nową wyciągarkę elektryczną o uciągu min. 8 ton Maksymalna wysokość samochodu uzbrojonego (od podłoża do najwyższego punktu samochodu lub zamontowanego sprzętu na samochodzie) nie może być większa niż – 3,30 m. Samochód musi być wyposażony w zaczepy do przyczep (hak holowniczy ciężarowy) | Samochód używany |
| --- | --- | --- |
| Zabudowa pożarnicza: | Zabudowa musi być nowa wykonana z materiałów odpornych na korozję. Szkielet zabudowy musi być wykonany z profili ze stali nierdzewnej, aluminium, spawanych w osłonie gazów obojętnych. Poszycie wewnętrzne z blach gładkich aluminiowych anodowanych lub z blachy aluminiowej o grubości minimum 3 mm. odpowiednio wyprofilowanej. Blachy poszycia łączone ze szkieletem w technologii klejenia i nitowania. Półki sprzętowe musi być wykonane z profili aluminiowych, z możliwością regulacji wysokości. Wykończenie narożników: zabudowy, podestów, wnęk za pomocą profili aluminiowych anodowanych. Na tylnej części zabudowy pożarniczej z lewej strony musi się znajdować zewnętrzny wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, włączony automatycznie po podniesieniu tylnej rolety, wskaźnik wykonany na bazie wskaźników – opraw LED. Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego, pokrytego aluminiową blachą ryflowaną o właściwościach przeciwpoślizgowych. Konstrukcja dachu przystosowana do obciążenia dwoma strażakami (180 kg) i masą przewożonego sprzętu. Na dachu mocowania do przewozu węży ssawnych-3szt, mocowanie długich przedmiotów typu bosak, łopaty, widły, kopacz, kilof, mostki przejazdowe, drabina aluminiowej 3 przęsłowej oraz skrzynia aluminiowa (wielkość do uzgodnienia) Drabinka do wejścia na dach zamontowana na tylnej ścianie zabudowy po prawej stronie. Dodatkowe poręcze w górnej części drabinki ułatwiają wchodzenie. Szczeble drabinki w wykonaniu przeciwpoślizgowym. Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami bryzgo i pyłoszczelnymi, wspomagane systemem sprężynowym, wykonane z profili aluminiowych, wyposażone w zamki zamykane na klucz (jeden klucz pasuje do wszystkich zamków). Zamykanie żaluzji specjalnymi rurkami (typu bar-lock). Odchylane podesty robocze z powierzchnią antypoślizgową, przystosowaną do obciążenia min. 130kg, umożliwiające dostęp do górnej części skrytek (nadkola tylne powinny być wykonane również w formie podestu roboczego). Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie LED, w kabinie kierowcy sygnalizacja otwarcia skrytek oraz podestów na panelu kontrolnym. W zabudowie przygotowane miejsce i mocowania (uchwyty) na poniżej wymieniony sprzęt ratowniczy: - wąż tłoczny W 75 - 8 szt., - wąż tłoczny W 52 - 10 szt., - wąż tłoczny W 110 – od 2 do 4 szt., - siodełko wężowe - 2 szt., - prądownica wodno- pianowa (52) typ turbojet – 2 szt., -prądownica zwykła (52)- 1 szt., -prądownica zwykła (75) 1 szt., - stojak hydrantowy, klucz hydrantowy i klucze do węży, - przełączniki 75x52 - 2 szt., - przełączniki 110x75 - 2 szt., - pompa szlamowa (o wymiarach 750x560x580mm) typ WT 40 X, - pompa pływająca NIAGARA ( o wymiarach 760x640x450mm), - agregat prądotwórczy 3 fazowy (o wymiarach min 580 x 430 x 480), - kanistry na paliwo 10 l - 2 szt., - kanistry na paliwo 5 l - 2 szt., - stojak oświetleniowy(maszt przenośny) o wymiarach (2100x460x230mm) – 2szt., - przedłużacz elektryczny bębnowy 230 V (fi 300x200mm) – 3 szt., - rozdzielacz kulowy - 1 szt., - zbieracz - 1 szt., - podręczny sprzęt burzący - siekiery, łomy, topory ciężkie, młoty - 1 kpl., - zasysacz liniowy - 1 szt., - piła spalinowa - 2szt., - stożki ostrzegawcze drogowe - 6 szt., - nosze typ deska - 1 kpl., - szyny Kramera – 1 kpl., - torba (zestaw) PSP R1 - 1 kpl., Na dachu zabudowy przygotowane miejsce i mocowania (uchwyty) na sprzęt ratowniczy: - bosak duży - 1 szt., - szpadle i łopaty - 4 szt., - widły - 4 szt., - kilof - 1 szt., - szczotki ulicznice - 2 szt., - mostki przejazdowe - 2 szt., - węże ssawne WS 110 2.5 m ze smokiem prostym i kątowym - 3 szt., - drabina aluminiowa – 3 przęsła - skrzynia aluminiowa W kabinie przygotowane miejsce i mocowania (uchwyty) na sprzęt ratowniczy: - hełmy, pasy, ubrania specjalne - 6 kpl., - latarki - 4szt., - radiotelefon nasobny – 3 szt. - ładowarki do radiotelefonów – 3 szt. - uchwyty do aparatów powietrznych – 4 szt. Pojazd musi posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu – lampy LED w warunkach słabej widoczności. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu drzwi żaluzjowych szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach strażackich. Konstrukcja skrytek musi zapewniać samoczynne odprowadzenie wody z ich wnętrza. Powierzchnia platform, podestu roboczego i podłogi kabiny, muszą być w wykonaniu antypoślizgowym. Zbiornik na wodę o pojemności minimum 3000 litrów. Zbiornik musi być wykonany z kompozytu lub blachy nierdzewnej. Wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik posiada: właz rewizyjny, grodzie zabezpieczające, układ do napełniania, układ do opróżniania geodezyjnego, układ przelewowy. Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym ogrzewanym przedziale zamykanym żaluzją. Fabrycznie nowa autopompa jednozakresowa o wydajności znamionowej min. 2000 l/min, przy 10 barach przy ssaniu z głębokości 3 m. Autopompa musi spełniać wymogi normy PN-EN 1028-2. Napęd autopompy poprzez przystawkę odbioru mocy odpowiednia do wymaganych parametrów pracy i wydajności dla montowanej autopompy. Napęd autopompy poprzez wał kardana przystosowany do napędu montowanej autopompy pod względem obrotów oraz wymaganego momentu obrotowego. Przystawka odbioru mocy musi posiadać dokumentację techniczną o przełożeniu oraz przenoszonym momencie obrotowym w Nm. Nie zezwala się przekazania napędu poprzez zastosowanie przekładni z pasków klinowych oraz innych przekładni mechanicznych. Zasilanie autopompy bezpośrednio z przystawki odbioru mocy poprzez wał. Wymaga się, aby wymagane parametry pracy zamontowanej autopompy zapewnione były w bezpiecznym zakresie obrotów silnika tj. maks. do 3000 obr/min. Pompa powinna być zabezpieczona przed przegrzaniem poprzez chłodzenie wodą ze zbiornika (bypass). Samochód musi być wyposażony w 1 linię szybkiego natarcia o długości węża 40 mb, na zwijadle, zakończoną prądownicą wodną umożliwiającą podanie prądu zwartego i rozproszonego. Prądownica z regulacją kształtu strumienia. Wydajność autopompy zapewnia uzyskiwanie parametrów wydajności na prądownicy. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w hamulec bębna. Napęd zwijadła ręczny. Autopompa musi umożliwiać podanie wody do czterech nasad tłocznych wielkości 75 (dwie z prawej strony, dwie z lewej strony), linii szybkiego natarcia, działka oraz zbiornika wody w samochodzie. Autopompa powinna również posiadać jedną nasadę ssącą 110 Wałek autopompy zabezpieczony uszczelnieniem mechanicznym. Podczas tankowania geodezyjnego autopompa powinna być wyposażona w trokomaty, W przedziale autopompy musi znajdować się tablica sterownicza z urządzeniami kontrolno-sterowniczymi: manowakuometr, manometry ciśnienia tłoczenia pompy (wysokie ciśnienie, niskie ciśnienie), wskaźnik elektroniczny poziomu wody w zbiorniku samochodu, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu. Autopompa musi posiadać gwarancję na okres 24 miesięcy, Zbiornik wody musi być wyposażony w dwie nasady 75 do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania ma konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wlotem). Rozmiar kolektora doprowadzającego wodę ze zbiornika do autopompy musi odpowiadać parametrom autopompy. Wszystkie elementy układu wodnego muszą być odporne na korozję. Konstrukcja układu wodnego musi umożliwiać odwodnienie przy użyciu zaworów odwadniających. Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowana siatka z drutu o oczkach w wymiarach 8-10 mm zabezpieczająca przed przedostaniem się z wody zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak i dla zbiornika własnego pojazdu gwarantujący bezpieczną pracę autopompy. Samochód musi być wyposażony w działko wodne umożliwiające podanie prądów zwartych i rozproszonych o nominalnym przepływie 1600 l przy 8 Bar Z tyłu samochodu zamontowane po dwóch stronach kliny pod koła | Elementy nowe |
| Wyposażenie dodatkowe | Samochód Wykonawca na swój koszt doposaża w fabrycznie nowy poniżej określony sprzęt i wyposażenie: - z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum - 8 ton wyposażoną w rolkową prowadnicę liny i rolkowy dociskacz liny, - maszt oświetleniowy - Ładowarka do radiotelefonów nasobnych typu motorola GP360 – 3 szt. - Ładowarki do latarek na gniazdo samochodowe - Wbudowany prostownik z ładowaniem przez gniazdo samorozłanczalne - Agregat prądotwórczy trójfazowy, z zabezpieczeniem IP54, o mocy min 4,5 kW | Elementy nowe |
| Materiały eksploatacyjne | Oleje, płyny, filtry, paski i inne materiały eksploatacyjne powinny być wymienione na nowe Podwozie powinno być zakonserwowane materiałem antykorozyjnym Wyżej wymienione czynności powinny być wykonane w obecności przedstawiciela Zamawiającego, potwierdzone odpowiednim protokołem podpisanym przez przedstawiciela oraz wykonawcę. |  |

Wykonawca ma prawo do zaoferowania (wskazania w Opisie parametrów technicznych dostarczanego samochodu) samochodu o parametrach technicznych równoważnych (co najmniej identycznych) z parametrami samochodu wymienionych w powyższej tabeli.

III. 	Warunki dostawy

1.	Samochód specjalny zostanie odebrany przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego.

2.	Wykonawca obowiązany jest do przeprowadzenia próby działania dostarczonego samochodu w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

3. 	Termin dostawy powinien uwzględniać rozkład oraz czas pracy osób reprezentujących Zamawiającego tj. dostawa powinna zostać zrealizowana od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

- IV.	Warunki eksploatacji:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu odpowiedni dokument gwarancyjny. Jednocześnie dostarczy instrukcje obsługi nowych urządzeń elektronicznych, urządzeń specjalistycznych znajdujących się na wyposażeniu samochodu. Przekazanie dokumentów powinno odbyć się wraz z dokonaniem dostawy.

- V. 	Warunki serwisu gwarancyjnego:

Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia oraz jest bezpłatny.

Wymagane jest udzielenie następujących gwarancji jakości na samochód:

- na podwozie samochodu - min. 12 miesięcy,

- na nadwozie pożarnicze - min. 24 miesiące,

- na perforację nadwozia na okres  min.48 miesięcy,

- na powłokę lakierniczą na okres min. 48 miesięcy,

- na autopompę na okres min. 24 miesięcy

- na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne wraz z serwisem gwarancyjnym min. 12 miesięcy bez limitu kilometrów.

Wykonawca lub podmiot zobowiązany na mocy udzielonej gwarancji, winien zagwarantować:

1)	Niezwłoczne przystąpienie do usuwania nieprzewidzianych wad zgłoszonych w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie, jednak nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystąpieniu.

2) 	Wykonawca lub podmiot zobowiązany na mocy udzielonej gwarancji, niezwłoczne po dokonaniu oględzin zgłoszonych wad, poda Zamawiającemu przybliżonego okres czasu, jaki jest niezbędny do usunięcia zgłoszonych i ewentualnie dodatkowo wykrytych podczas oględzin wad.

Jednocześnie Zamawiający wymaga aby:

1)	Maksymalny czas naprawy nie był dłuższy niż 5 dni liczonych od dnia otrzymania zawiadomienia o wystąpieniu wad

2)	W wyjątkowych sytuacjach podyktowanych w szczególności rozmiarem lub stopniem skomplikowania wady/wad Zamawiający dopuszcza dłuższy termin usuwania wad, jednak nie dłuższy niż 10 dni liczonych od dnia przekazania Wykonawcy zawiadomienia o wystąpieniu wad. Ustalenie dłuższego niż 10 dniowy okres usuwania wad zgłoszonych w okresie gwarancyjnym, wymaga zgłoszenia Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyn przedłużenia terminu usunięcia wad.

3)  Zapewnienie odpowiedniej jakości, tj. oryginalnych części zapasowych i materiałów eksploatacyjnych na użytek przeglądów okresowych w ciągu okresu gwarancyjnego, stanowi obowiązek podmiotu udzielającego gwarancji jakości.